云南省第一人民医院心脏后处理、脑功能视听觉项目项目咨询一览表

| 公司名称（盖章） |  | 报名公司项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 产品型号 |  | 报价（人民币） |  |
| 系统报价 |  | 是否含硬件报价 |  | 服务工期 |
| 此报价 产品情况 |  |  |  |  |
| 制造商 |  | 国产/进口 |  | 产品投入市场时间 |  |
| 同型号产品国内 三甲医院使用情况 |  |
| 服务承诺（质保、维保、是否有驻昆工程师、厂商可提供的其他免费服务等）： |

注：严禁修改表格，请按要求逐项填写。

## 一、心脏后处理软件技术参数

### 1.左室，右室，左房，右房功能

1.1模块包括：SAX 3D, Multiple Long LAX andBiplanar LAX。

1.2深度学习轮廓检测LV，RV，LA，RA的自动短轴和长轴轮廓检测

1.2.1将轮廓时间缩短至数秒

1.2.2准确度等同于人工描画

1.2.3高度可重复性

1.3提供可定制分割的极地地图，包括AHA分割模型和冠状动脉区域

1.4LV和RV的体积随时间变化曲线，包括峰值填充和射血率

1.5三个参考窗口用于立即定向和准确的基础切片定义，以及一个按需窗口来查看电影循环

1.6在心肌质量中可选择地包含或排除小梁和乳头肌

1.7 cvi42提供各种轮廓加工工具它的手动轮廓工具提供

1.7.1徒手绘图模式

1.7.2单击绘制模式

1.7.3阈值分割模式

1.7.4微移轮廓模式

1.7.5拖动轮廓模式

1.7.6LV开放内膜和心外膜轮廓

1.8 独特的基于阈值的边缘检测可以快速准确地描绘小梁结构和/或乳头肌

1.9由于“排除区域”轮廓工具，从体积计算中消除心房腔或心内肿块，提高了准确性1.10左心室和右心室的4D模型（网状或固体表面）

1.11对于测量，cvi42提供用于长度，手绘区域，角度，周长，圆形，矩形轮廓等的轮廓加工工具。

### 2.2D Flow

2.1彩色编码流速，色标可调

2.2 自动边界检测，转发和注册

2.3 自动同步相位和幅度图像，一个系列中最多四个感兴趣区域的流量和速度分析

2.4 两个不同系列的流量分析和流量差异，总和和比率等的计算（评估分流器和更多）2.5 在交互图中显示流速曲线

2.6背景和幻像校正选项，提供混叠（aliasing-correction）校正

2.7 血流方向反转的选择

2.8广泛的计算值，包括反流量和分数，心输出量，最小/最大和平均压力梯度，以及净正负净容量

2.9 除现有输出外，cvi42可使用ROI内的正或负速度值计算前向和后向流量（净正/负容量）。

### 3.灌注

3.1定性和半定量分析

3.2 静息，压力，功能和LGE的并排视图

3.3 轮廓转发和呼吸动作校正

3.4 基线和干预图像之间的轮廓同步

3.5 三种基线校正选项

3.6 自动轮廓校正和转发

3.7 显示分段结果的几个选项，包括AHA

3.8 信号强度随时间的图形显示

3.9用于SI随时间分析的四个自定义ROI

3.10 使用单独的血池轮廓计算心肌灌注储备指数（标准化为LV血池），提高准确度

3.11 比较显示基线和干预/压力的电影循环，具有LV功能和钆剂延迟强化

3.12结果的极坐标图显示。

### 4.组织定征

4.1 cvi42 钆剂延迟强化在“组织定征”模块内，其还包括T2加权成像和EGE分析。4.2 cvi42 钆剂延迟强化加载深度学习方法自动勾画轮廓

4.2.1瘢痕的定性和定量评估（以及T2分析的水肿）

4.2.2梗塞核心和“灰色区域”量化

4.2.3 MVO评估

4.2.4计算心肌挽救

4.2.5现有轮廓可以从其他序列中获得

4.2.6各种阈值设置，包括自动阈值模式（Otsu）和全宽度 - 半最大值，各种平均值+/- SD（ROI的2SD到10SD）

4.2.7增强区域和透壁性的极坐标图

4.2.8颜色编码的4D网格模型显示组织特征

4.3 早期定量包括在“组织定征”模块中，cvi42 EGE提供

4.3.1评估炎症特性和/或MVO

4.3.2轮廓自动转发到相应的基线/对比后图像

4.3.3计算和自动显示心肌早期增强和T2信号强度比（定量Lake Louise心肌炎标准），4.3.4T2信号强度比的彩色图。

### 5.T1 Mapping

5.1 T1 mapping模块包含

5.1.1T1 Native / 对比剂 - 为整体和/或区域心肌提供T1值和弛豫曲线

5.1.2T1 Map - 提供T1和R2 mapping以及分段极坐标地图显示（1-100或AHA）

5.1.3提供基于特征/轮廓和基于信号强度的校正

5.1.4提供T1* mapping分析

5.1.5 ECV / lamda - 提供极坐标图和整体/每层ECV和分配系数（lamda）量化分析

5.2T1 mapping模块还提供

5.2.1可自定义的颜色编码T1地图查找表

5.2.2允许对cvi42和/或厂商磁共振机器生成的mapping直接进行分段分析（具有可自定义分割的极坐标图）

5.2.3选择将区域分析限制在透壁范围内

5.2.4支持以下序列：标准反转恢复（Standard Inversion），MOLLI，SASHA，shMOLLI，shMOLLI（Oxford）以及TI scout

5.2.5自定义多个参数的选项是科研的理想选择。

### 6.T2 Mapping

6.1测量整体，区域和节段T2 mapping值

6.2T2 mapping生成，包括可自定义的颜色查找表

6.3可定制的配件和配合校正选项

6.4提供基于特征/轮廓和基于图像信号强度的运动配准

6.5cvi42的极坐标图或内联地图分析

### 7.T2* Mapping

7.1自动T2*映射，包括颜色编码

7.2显示带有标准差的弛豫曲线，以进行数据质量检查

7.3各种曲线拟合算法

7.4自定义误差上下限和确定系数

7.5通过曲线截断法（curve truncation）或基线法 (baseline) 校正背景噪声，彩色编码叠加

7.6可将mapping输出为灰度DICOM图像

7.7除了灰度图，还在可以生成R2值的参数图像（合并为一个系列）

### 8.心肌组织追踪

8.1深度学习方法勾画轮廓

8.2 2D和3D整体和局部LV / RV应变分析

8.3可以得出LA 2D分析（2腔，4腔，2 + 4腔室Strain平均值）

8.4测量径向，周向和纵向应变，包括应变率，位移，速度和扭转和扭转率

8.5输出包括应变曲线，LV / RV和4D应变图的极坐标图

8.6通过彩色编码将应变参数表现于常规电影序列

### 9.4D 血流

9.1预处理

9.1.1提取感兴趣区数据, 以加速数据处理

9.1.2自定义偏移校正和抗信号混叠

9.1.3 4D视角全方位预览血流动态。

9.2分析

9.2.1分析平面可基于中心线或自定义

9.2.2全面的血流可视化处理（血流速度，速度矢量，迹线，流线）

9.2.3通过自定义迹线色彩更好地表现不同解剖结构的血流

9.2.4自动识别血管腔并测量平面内血流参数，包括净流量，峰值流速和反流

9.2.5半自动计算Qp/Qs比值

9.3分割

9.3.1全自动计算PC-MRA

9.3.2根据信号强度准确划分血管节段

9.3.3在多种结构中半自动标记血管中心线

9.3.4支持STL格式文件

9.4高级临床工具

9.4.1能量损失(Energy Loss)计算和可视化分析

9.4.2心室血流组分的定量测定及可视化分析

9.4.3 4DFlow和电影序列配准技术

9.4.4瓣膜跟踪技术

9.4.5计算脉波速率 (Pulse Wave Velocity, PWV)

9.4.6生成压力分布图 (Relative Pressure Mapping)

9.4.7自动分析周向及轴向的血管2D和3D壁剪切力 (Wall Shear Stress - WSS)

### 10.全定量灌注分析

*10.1全自动，全定量灌注分析

10.2一键分析，全自动像素-像素配准

10.3在AHA分割模型中提供心肌血流量ml / min / g的测量

10.4提供绝对和相对心肌血流测量。

### 11.ADAS 3D – 3D延迟强化后处理

*11.1ADAS 3D 帮助心脏磁共振以及电生理医生理解，可视化并定量分析心室及心房心肌纤维化组织结构。自动侦测心律失常基质，判断心律失常起源点，为射频消融手术提供指导方案，帮助治疗患者。

11.1.1唯一获欧盟认证的3D延迟强化后处理软件

11.1.2对心室及心房心肌纤维化组织进行2D和3D分析

11.1.3在心内膜与心外膜之间逐层3D可视化分析左心室心肌，帮助医生了解疤痕的透壁性，确定病变类型

11.1.4全自动3D侦测心室异常传导通路

11.1.5帮助定位导管消融路径 (心内膜, 内外膜, 内外膜结合)

11.1.6兼容三维电生理标测与导航系统CARTO 和 Ensite – 用于电解剖标测系统辅助和消融靶点侦测。

12. 具有CFDA证书

## 二、脑功能视听觉刺激系统技术参数

### 视觉子系统

  - 视觉刺激方式：液晶显示

  - 尺寸大小：40 英寸

  - 抗磁场强度：3.0T

  - 颜色：16.7 百万真色

1.5	分辨率：1920×1080

  - 刷新率：60Hz

  - 图像信号传送方式：光纤传输

  - 光纤类型：5 芯多模光纤

  - 视频接口：HDMI

  - 视频信号传输装置：带镜像翻转功能

  - 方向轮设计，可轻松移动

### 2.音频子系统

2.1 音频信号输入：标准音频信号

2.2 音频信号输入通道数：2 通道

2.3 监听音箱输出通道：2 声道

2.4 耳机降噪能力：20dB(1KHz)

2.5 耳机输出通道：2 声道

2.6 耳机声音传输方式：非气管传导

2.7 耳机输出频率响应： 150Hz ～ 10KHz

2.8 耳机最大不失真输出声强： ＞100dB

2.9 耳机在 1kHz 频率上的左右声道声压差：不大于 5dB

2.10耳机的生物兼容性：满足对医疗器械的生物兼容性要求

### 3.同步系统

3.1 同步触发设置：单次触发，多次触发

3.2 同步触发信号：电平触发，光触发

3.3 同步响应时间（不含 PC 采集时间）：小于 1ms

3.4 同步系统接口：USB 接口

### 4.受检者响应反馈系统

4.1 反馈按键：双手 4 按键

4.2 反馈按键通讯方式：光缆通讯

4.3 反馈按键响应时间（不含PC 采集时间）：小于 1ms

4.4 反馈按键指示：LED 显示

4.5 反馈代码：数字、字母可选

4.6 反馈系统接口：USB 接口

4.7 反馈按键生物兼容性：满足对医疗器械的生物兼容性要求

### 5.磁共振专用视力校准系统

5.1	球镜片（－）：35 对，球镜片（＋）：35 对

5.2	柱镜片（－）：17 对，柱镜片（＋）：17 对

  - 辅助镜片：12 片

  - 棱镜片：12 片

  - 无磁镜架可以同时装载 2 对镜片

### 6.专用软件

6.1 内置刺激呈现任务：13 种

*6.1.1 任务包含：视觉任务、听觉任务、语言任务、运动任务等

6.1.2 每种刺激任务默认时间：3 分 12 秒

6.2 数据处理

6.2.1 能进行手动导入数据和自动数据整理

6.2.2 能设置处理参数

6.2.3 能进行数据处理

6.2.4 处理结束后能直接跳转至图像显示页面

6.2.5 能查看图像原图或处理后图像

6.3 图像显示

6.3.1 能显示处理后的图像和图像原图

6.3.2 能进行数据的导航发送

*6.3.3 图像操作中能切换上层和底层的图像类型，修改图像 P 值、T 值，查看图像显示布局，调整图像比例，查看全部激活图、负激活图、正激活图，调整图像窗宽窗位、修改伪彩方案

6.3.4 能查看头动曲线

6.3.5 能查看平片页面，并发送平片至报告

6.3.6 能设置目标点选择和区域大小

6.3.7 能将当前页面右侧图像截图发送至报告

6.3.8能将当前显示图像保存为图片文件

6.4 报告发送

6.4.1 能新建、编辑、保存、打印预览和打印报告

6.4.2 能进行数据刻录、数据导出

6.5 系统设置

6.5.1 能进行显示、声音以及反馈按键测试

*6.5.2 能通过有线接口RJ-45，使用通用的 TCP/IP 网络通讯协议进行本机 SCP 和远程 SCP 配置

6.5.3 能进行软件外观和医院信息配置

### 7.工作站

7.1 CPU 型号：Intel® Core(TM) i7-6700（3.40 GHz）

7.2 操作系统：Windows® 7 64 bit Professional

7.3 内存：2*8GB DDR4 2400MHz

7.4 硬盘：2T SATA II (7200 rpm) Hard disk

7.5 光驱：16×DVD+/-RW

7.6 显卡：NVIDIA GeForce GT730

7.7 显示器：22” Dell(TM) LCD Display

7.8 输入输出接口：10 USB, 1 standard serial, 1 parallel,

7.9 刺激任务设计软件：基于E-prime 平台

7.10 数据处理软件：磁共振影像处理软件 BrainActive

### 8.其它

8.1 工作电压：AC 220V

8.2 电压频率：50Hz

8.3 最大负载：300VA

9. 具有CFDA证书

一